## Slide 1
DPS 空調デマンド制御
試算アプリ 導入マニュアル
検針票から削減効果・投資回収を自動試算するブラウザアプリ
初めての方向け セットアップ ＆ 基本操作ガイド

## Slide 2
✨ このアプリでできること
検針票12ヶ月分のデータから、提案・稟議に使う数字を自動で作成
📉
削減効果を自動試算
空調デマンド制御による電気代の削減額・投資回収期間を算出
💰
財務試算まで一気通貫
機材費・工事費・利用料・補助金 → 純削減／NPV・IRR／10年・15年収支
📑
提案資料を自動生成
Excel稟議シート・PowerPoint提案書をワンクリックで出力
🗂️
案件管理・各種設定
結果一覧に保存。固定値（単価・係数）は管理画面で調整可能

## Slide 3
🧩 動作環境・必要なもの
用意するのは次の4つだけ。アプリ一式フォルダは別途共有されます
💻
Windows PC
インターネット接続が
できるパソコン
🐍
Python（無料）
次ページの手順で
インストールします
📁
アプリ一式フォルダ
app.py・画像・設定ファイル
※別途共有予定
🌐
Webブラウザ
Chrome / Edge など
（標準のものでOK）
📁 「アプリ一式フォルダ」は管理者から別途共有されます（app.py・画像png・dps_app_data.json などを同梱）

## Slide 4
🚀 導入の流れ（4ステップ）
最初の1回だけ設定すれば、次回からは起動コマンドだけで使えます
🐍 1
STEP 1
Pythonを
インストール
📦 2
STEP 2
ライブラリを
導入
📁 3
STEP 3
フォルダを
配置
▶ 4
STEP 4
アプリを
起動

## Slide 5
1
🐍 1
Python をインストール
STEP 1 プログラムを動かす土台（無料）。最初の1回だけ。
公式サイト python.org/downloads から Windows 用インストーラーをダウンロード
インストール画面で 「Add Python to PATH」に必ずチェック（重要）
「Install Now」で進めれば完了
▼ コマンド（コピーして実行）
python --version
→ Python 3.xx と表示されればOK
⚠ 「Add Python to PATH」のチェックを忘れると、後の手順でコマンドが認識されません。

## Slide 6
2
📦 2
必要なライブラリを導入
STEP 2 アプリが使う部品をまとめて入れます。最初の1回だけ。
スタートメニューで 「コマンドプロンプト」 を開く
下のコマンドを貼り付けて Enter（数分かかります）
ネット接続が必要。完了すれば次回からは不要
▼ コマンド（コピーして実行）
pip install streamlit pandas altair openpyxl python-pptx pillow
⚠ エラーが出る場合は pip を python -m pip に置き換えて再実行してください（例：python -m pip install …）。

## Slide 7
3
📁 3
アプリ一式フォルダを配置
STEP 3 管理者から共有されるフォルダを、PCの好きな場所に置きます。
共有された 「アプリ一式フォルダ」 を任意の場所（例：デスクトップ）に置く
フォルダ内には app.py / 画像(png) / dps_app_data.json などが入っています
フォルダの場所（パス）を控えておく（次の起動で使います）
⚠ フォルダ内のファイル構成は変更しないでください（app.py と同じ場所に画像・設定が必要です）。

## Slide 8
4
▶ 4
アプリを起動する
STEP 4 次回以降はこの手順だけ。コマンド2つで起動します。
コマンドプロンプトでフォルダへ移動（cd のあとに半角スペース＋パス）
起動コマンドを実行 → 自動でブラウザが開きます
開かないときは http://localhost:8501 をブラウザに入力／終了は Ctrl + C
▼ コマンド（コピーして実行）
cd （アプリ一式フォルダのパス）
streamlit run app.py
⚠ 起動後はブラウザのタブで操作します。コマンドプロンプトは開いたままにしてください。

## Slide 9
🧭 基本操作：試算の流れ
サイドバー（左側）に入力 →「シミュレーション実行」で結果が出ます
👤
顧客情報を入力
顧客名・業態を選択
📥
電力データを取込
検針票をインポート（または手入力）
🔌
機体を入力（任意）
室外機の型番・台数で精緻化
⚡
シミュレーション実行
ボタンを押すと一括計算
📊
結果を確認
削減額・回収期間・グラフを表示

## Slide 10
📤 出力できる資料
試算結果はそのまま提案・稟議の資料として書き出せます
📗
Excel 稟議シート
1円差異のない財務対応シート。
稟議・社内承認にそのまま使用可
📙
PowerPoint 提案書
自動生成スライド。
顧客提示用にすぐ展開可能
🗂️
結果一覧に保存
企業名・空調数・年間削減量・
回収年数を一覧で蓄積

## Slide 11
⚙️ 各種設定（管理者向け・任意）
固定値の調整はサイドバー「各種設定」から。通常は変更不要です
🧮
計算ロジックの変更
容量削減率・利用料単価・換算係数・力率割引・詳細見積の係数 など
🏷️
型番→馬力マスタ
室外機の型番ごとの馬力・COP・仮置き値の登録
🏭
業態マスタ
業態別の空調割合（電力量・ピーク）の調整
📈
表示設定 / 履歴
グラフ表示のON/OFF・変更履歴の確認

## Slide 12
🛟 困ったとき（トラブルシュート）
よくあるつまずきと対処法
Q. 「streamlit は認識されません」
A. STEP2 の pip install を再実行（python -m pip install …）
Q. ブラウザが開かない
A. http://localhost:8501 をブラウザに直接入力
Q. コマンドが動かない
A. アプリ一式フォルダ内でコマンドを実行しているか確認（cd で移動）
Q. 数値に違和感がある
A. 検針票の単価・力率・使用量の入力値を確認（空欄は既定値で補完）

## Slide 13
4ステップで、誰でも使えます
インストール → ライブラリ導入 → フォルダ配置 → streamlit run app.py
2回目以降は「フォルダへ移動 → 起動コマンド」だけ
アプリ一式フォルダは管理者から別途共有されます
困ったときは本マニュアルのトラブルシュートを参照