## Slide 1
DPS 空調デマンド制御 試算アプリ 操作マニュアル
検針票から試算・提案書・見積・削減レポ・請求書までを1つで。
株式会社シムックスイニシアティブ

## Slide 2
目次
1. 最低限の操作フロー（まずはこれだけ）
2. 画面①：試算入力（サイドバー）
3. 画面②：結果ダッシュボード
4. 概算モードの使い方（機材情報が無いとき）
5. 画面③：各種設定（管理画面）
6. 画面④：見積書
7. 画面⑤：削減レポ（削減実績報告書）
8. 画面⑥：請求書（成果報酬型）
9. 出力ファイルの種類 / 困ったとき
P. 02

## Slide 3
1. 最低限の操作フロー
まずはこの5ステップ。詳細は各画面のページを参照してください。
1
検針票を取込
サイドバー『検針票データ』でUpload。無ければ『サンプル値代入』／『テンプレDL』。
2
顧客名・業態
『顧客情報』で顧客名（御中）と業態を選択（空調比率に使用）。
3
室外機の台数
『室外機情報』で総台数・制御台数を入力。機材情報が無ければ『概算する』をON。
4
初期費用
材料費・工事費・HW・構築費を入力。概算モードなら標準単価で自動。
5
試算実行→確認
『試算実行』→結果ダッシュボードでKPI・グラフ確認、提案書PPTX等を出力。
※ 結果は『結果一覧に保存』でき、削減レポ・請求書で再利用できます。
P. 03

## Slide 4
2. 画面①：試算入力（サイドバー）
アプリ左側のサイドバーで、試算に必要な情報を入力します。
▼ ここに『試算入力（サイドバー）』の スクリーンショットを貼り付け （右の番号バッジを該当箇所へドラッグ）
1
2
3
4
5
6
7
1
メニュー / ナビ
見積書・削減レポ・結果一覧・各種設定へ移動するボタン。
2
顧客情報
顧客名（御中）と業態を選択。業態は空調比率の想定に使います。
3
検針票データ
Upload（CSV/Excel）／サンプル値代入／テンプレDL。12ヶ月の使用量・最大デマンド・単価を取込。
4
室外機情報
総台数・制御対象台数を入力。機材情報が無い場合は『概算する』トグルON（次頁）。
5
初期費用
材料費・工事費・ハードウェア費・構築費を入力（概算モードは標準単価で自動）。
6
算出オプション
季節性・業態配慮のトグル（必要な場合のみ）。
7
試算実行
入力後このボタンで計算 → 結果ダッシュボードへ。
★ 最低限：② 顧客名・業態 ／ ③ 検針票 ／ ④ 台数 ／ ⑦ 試算実行。この4つだけで試算できます。
P. 04

## Slide 5
3. 画面②：結果ダッシュボード
試算結果の確認と、提案書・試算表などの出力を行います。
▼ ここに『結果ダッシュボード』の スクリーンショットを貼り付け （右の番号バッジを該当箇所へドラッグ）
1
2
3
4
5
6
7
1
入力整合性チェック
入力の警告・注意を表示（要確認があれば展開）。
2
算出前提の注釈
概算・業態標準値などの仮置き前提を明示。
3
概算3シナリオ比較
概算モード時のみ。ベスト／標準／保守の3案を並べて確認。
4
KPI ×4
初期費用・投資回収期間・年間削減額・10年累計。
5
グラフ・分析
月別削減・デマンド推移などのグラフ。
6
ダウンロード
提案書PPTX／試算XLSX／『結果一覧に保存』。
7
画像出力（PNG）
スライド貼付用の画像を個別に出力。
★ 最低限：⑥ ダウンロードから提案書PPTX・試算XLSXを出力。『結果一覧に保存』で後日再利用。
P. 05

## Slide 6
4. 概算モードの使い方（機材情報が無いとき）
室外機・機材情報が無くても、検針票と業態標準値から概算できます。
▼ ここに『概算モード（室外機情報＋結果）』の スクリーンショットを貼り付け （右の番号バッジを該当箇所へドラッグ）
1
2
3
4
5
1
概算トグル
『室外機情報』の『機材情報なし→検針票から概算する』をON。
2
台数の自動推定
最大デマンド×業態空調比率÷標準室外機kWで台数を推定（調整可）。
3
初期費用も概算
材料費・工事費・HW費を標準単価×台数で自動算出。
4
3シナリオ比較
結果画面でベスト／標準／保守の幅を確認。
5
資料の注記
提案書には概算注記＋概算説明ページが自動で入ります。
★ 最低限：トグルONにするだけ。単価・標準室外機kWは『各種設定→計算ロジック変更』で調整可。
P. 06

## Slide 7
5. 画面③：各種設定（管理画面）
計算に使う単価・係数・マスタを管理します（通常は初期値のままでOK）。
▼ ここに『各種設定（管理画面）』の スクリーンショットを貼り付け （右の番号バッジを該当箇所へドラッグ）
1
2
3
4
5
6
7
1
計算ロジック変更
容量削減率・各種固定値・概算マスタ（標準室外機kW／機材費／HW費など）。
2
機材単価マスタ
見積の機材費に使う単価。
3
馬力・機材テーブル
型番→定格などの対応。
4
業態マスタ
業態ごとの空調比率（ピーク／使用量）。
5
表示項目変更
画面・出力の表示切替。
6
履歴ログ
変更・ダウンロード履歴。
7
画像出力（手動値）
任意の数値で画像を生成。
P. 07

## Slide 8
6. 画面④：見積書
機材・工事の見積書を作成し、PDF / Excel で出力します。
▼ ここに『見積書』の スクリーンショットを貼り付け （右の番号バッジを該当箇所へドラッグ）
1
2
3
4
1
件名・宛先
件名・宛先（御中）・担当・書類番号など。
2
明細
機材・工事・ハードウェアの明細（単価はマスタ引用）。
3
押印欄
押印（※印）の氏名を左右それぞれ編集可。
4
出力
PDF または Excel でダウンロード。
P. 08

## Slide 9
7. 画面⑤：削減レポ（削減実績報告書）
運用後の実績を、客先様式の削減実績報告書として作成します（前年 vs 対象年）。
▼ ここに『削減レポ』の スクリーンショットを貼り付け （右の番号バッジを該当箇所へドラッグ）
1
2
3
4
5
6
1
データ取込
企業の蓄積データ／保存案件／追加インポート／テンプレDL。2年分あると比較が揃います。
2
対象期間・基準年
対象期間の開始月を選択（基準年は前年を自動、変更は折りたたみ）。
3
表示ラベル
客先の表記に合わせてラベルを調整・保存。
4
エクセル眼鏡モード
眼鏡様専用。使用電力量を営業日数で補正するトグル。
5
数値プレビュー
前年 vs 対象年の2年比較。表は手修正も可。
6
出力
PDF または Excel でダウンロード。
★ 最低限：① で2年分のデータを取り込む → ② 対象期間を選ぶ → ⑥ 出力。
P. 09

## Slide 10
8. 画面⑥：請求書（成果報酬型）
削減実績を引用し、成果報酬型の請求書を作成します。
▼ ここに『請求書』の スクリーンショットを貼り付け （右の番号バッジを該当箇所へドラッグ）
1
2
3
4
5
1
成果報酬率
例：0.5＝50%。
2
削減量の引用
契約電力・使用電力量の削減量を削減レポから自動引用。
3
単価・調整
電力量単価＋燃料調整費＋再エネ賦課金（引用＋追記）。
4
押印
押印（※印）の氏名を左右それぞれ記入。
5
出力
PDF または Excel でダウンロード。
P. 10

## Slide 11
9. 出力ファイルの種類 / 困ったとき
■ 出力できるもの
提案書（PowerPoint / .pptx）… 表紙・収益サマリー・分析方法・制御可否・10年収支・環境価値 等。概算時は概算説明ページ付き。
試算表（Excel / .xlsx）… 前提・計算・顧客提示サマリー。
削減実績報告書（PDF / Excel）… 客先様式の①②③＋グラフ。
見積書・請求書（PDF / Excel）。
スライド貼付用 画像（PNG）。
■ 困ったとき
起動できない … 『はじめにお読みください.txt』の手順で Python を入れ、コマンドで起動。
台数や機材が不明 … 『概算する』トグルで検針票から概算（提案書に概算注記が付きます）。
削減レポで前年が空 … 前年の明細を追加インポート（または企業の蓄積データから呼び出し）。
P. 11